## Slide 1: PROGETTO 8 Blocco traffico anomalo
Matteo Di Giovanni, Pierluigi Grossi, Francesco Mezza, Martina Starone
..using AI to predict future packets at the receiving peer before they arrive.
-- RFC 9564

## Slide 2: Obiettivo del progetto
Se una destinazione riceve più di X nuove connessioni TCP (anche non ESTABLISHED), nell’ultimo intervallo di tempo T, la nuova connessione è bloccata (drop) oppure, a scelta, RESET.
Si osservano i SYN. SYN-ACK non osservati
Specifiche:
Indipendente dalla topologia: Hop by Hop Switched Ethernet.
Gestito solo traffico unicast -> Proxy ARP dal controller
N hosts: Su ciascun host gira contemporaneamente N-1 iperf client e N server (solo per dimostrazione).
Verifica con tcpdump sugli hosts

## Slide 3: Scenario di riferimento mininet
Full Mesh : N=4 host , 4 switch
h1 10.0.0.1/24
s1
s2
s4
s3
h4 10.0.0.4/24
: Control plane Out-of-band
: Data plane
OpenFlow switches
RYU SDN Controller
h2 10.0.0.2/24
h3 10.0.0.3/24
3 x iperf client
_
tcpdump
3 x iperf client
4 x iperf server
_
3 x iperf client
_
tcpdump
4 x iperf server
_
3 x iperf client
_
tcpdump
4 x iperf server
4 x iperf server
tcpdump
NON Realizzabile

## Slide 4: Scenario di riferimento testbed
N=3 host , 5 switch
h1 10.10.6.40/24
: Control plane Out-of-band
: Data plane
OpenFlow switches
RYU SDN Controller
h2 10.10.6.41/24
h3 10.10.6.42/24
2 x iperf client
_
3 x iperf server
_
2 x iperf client
_
tcpdump
3 x iperf server
_
2 x iperf client
_
tcpdump
_
3 x iperf server
tcpdump
Leaf
Spine

## Slide 5: Scenario di riferimento testbed
3 x minihost
2 x Spine
3 x Leaf
Oob

## Slide 6: Funzionamento
Il controllore apprende la topologia della rete con LLDP e calcola il cammino minimo con NetworkX.
Resilienza a guasti: Ricalcolo se cade un link o switch
IPv4 TCP al controllore,con priorità 20
@PacketIN: Sullo switch a cui è direttamente connesso l’host sorgente:
IPv4 TCP pacchetto per pacchetto , FlowMod con idle_timeout 5 s priorità 30 per connessione TCP da passare.
Sugli altri switch dove non direttamente connesso host sorgente:
FlowMod per tutto con priorità 40, match su mac dst. Classico hop by hop.

## Slide 7: Funzionamento
destination_mac1
destination_mac2
….
destination_macN
Lista
Dizionario
#SYN in delta_t
timestampN
timestampN-1
timestampN-2
…
timestamp1
Per un dato MAC:
Si scorre la lista per contare #SYN e delta_t : fintanto che delta_t<T e #SYN <= X
delta_t = timestampN– timestampN-1 + delta_t
Rimossi elementi fuori intervallo delta_t
Scarto se #SYN > X e delta_t <= T, altrimenti packetOut
Elaborazione SYN:
A scelta conteggio esatto o approssimato
A scelta se scartare oppure reset
Esatto: Uso maggiore memoria e meno efficiente

## Slide 8: Funzionamento approssimato
destination_mac1
destination_mac2
….
destination_macN
#SYN_ricevuti | orario_penultimo
delta_t = orario_corrente-orario_penultimo
Lista
Per un dato destination_mac:
Se #SYN_ricevuti > X scarto, altrimenti packetOut
Reset lista se delta_t > T.
1 | orario_penultimo
Lista all’inizio o al reset
Più efficiente

## Slide 9: Dimostrazione Rule of thumb
h1
tcpdump
h2
tcpdump
Si tenta di aprire 5 iperf di durata 1 secondo, uno dopo l’altro da h1 verso h2
tcpdump su SYN,FIN,RST
RESET 4 e 5 : più di 3 SYN in 10 secondi
3 SYN
SYN 4 e 5
iperf client
_
10 secondi
iperf server
RST/ACK

## Slide 10: Dimostrazione Rule of thumb
Reset connessione. 4 e 5
H2 non manda il reset ad h1,lo fa il controller

## Slide 11: Bonus:Dimostrazione SYN (non flood) spoofed
Su H1 10.10.6.40: hping3 --count 5 --data 120 --syn --win 64 --destport 5241 --spoof 8.8.8.8 10.10.6.41
Su H2 10.10.6.41:

## Slide 12: Dimostrazione Multiple
h1
3x iperf servers
2x iperf client –p 5240
_
tcpdump
h2
3x iperf servers
2x iperf client –p 5241
_
tcpdump
h3
3x iperf servers
2x iperf client –p 5242
_
tcpdump
_
iperf paralleli di durate: tra 1 e 10 s a intervalli tra 1 e 10 s
Blocco o Reset: più di 3 SYN in 10 secondi
Hosts:Unico script intelligente, output ciascun flusso su file diverso, iperf servers listening on TCP ports: 5240, 5241, 5242. Controller: a scelta, output csv di tutte le connessioni TCP
6 Possibili flussi in rete:
tcpdump
SYN,FIN,RST.

## Slide 13: Tabella Video
iperf paralleli a intervalli tra 1 e 10 s durate: tra 1 e 10 secondi
destinazione H2 10.10.6.41
Time1 | Source
15:26:40 | H3 10.10.6.42
15:26:40 | H1 10.10.6.40
15:26:45 | H3 10.10.6.42
15:26:48 | H1 10.10.6.40
15:26:58 | H1 10.10.6.40
Blocco: più di 3 connessioni negli ultimi 10 secondi

## Slide 14: VIDEO
Inserire video della dimostrazione:
* topologia, comandi, tabelle ecc.
video di 1 minuto e mezzo senza audio, commento dal vivo
Per la presentazione intermedia non è necessario che il controllore sia interamente sviluppato; è sufficiente che sia presente qualche funzionalità