## Slide 1
Progetti 2024
Software Defined Networking
Presentazione intermedia

## Slide 2: Istruzioni
Copiare le slide che compongono il template e posizionarle in fondo alla presentazione (possibilmente in ordine di progetto)
Riempire il template con le informazioni richieste
La presentazione dura 5 minuti più un video di max 1 minuto e mezzo

## Slide 3: PROGETTO 8 Blocco traffico anomalo
Matteo Di Giovanni, Pierluigi Grossi, Francesco Mezza, Martina Starone
..using AI to predict future packets at the receiving peer before they arrive.
-- RFC 9564

## Slide 4: Obiettivo del progetto
Se una destinazione riceve più di X nuove connessioni TCP (anche non ESTABLISHED), nell’ultimo intervallo di tempo T, la nuova connessione è bloccata (drop). Si osservano i SYN. SYN-ACK non osservati
Specifiche:
Indipendente dalla topologia: Hop by Hop Switched Ethernet.
Gestito solo traffico unicast -> Proxy ARP dal controller
N hosts: Su ciascun host gira contemporneamente N-1 iperf client e N server (solo per dimostrazione).
Verifica con tcpdump sugli hosts

## Slide 5: Scenario di riferimento
Full Mesh : N=4 host , 4 switch
h1 10.0.0.1/24
s1
s2
s4
s3
h4 10.0.0.4/24
: Control plane Out-of-band
: Data plane
OpenFlow switches
RYU SDN Controller
h2 10.0.0.2/24
h3 10.0.0.3/24
3 x iperf client
_
tcpdump
3 x iperf client
4 x iperf server
_
3 x iperf client
_
tcpdump
_
4 x iperf server
_
3 x iperf client
_
tcpdump
_
4 x iperf server
_
4 x iperf server
_
tcpdump
_

## Slide 6: Funzionamento
Il controllore apprende la topologia della rete con LLDP.
IPv4 TCP SYN flag(0x002) sempre inviati al controllore, altro traffico unicast FlowMod
@PacketIN Elaborazione SYN :
Solo se proviene dallo switch a cui è direttamente connesso l’host mittente.
destination_mac1
destination_mac2
….
destination_macN
#SYN_ricevuti | orario_penultimo
delta_t = orario_corrente-orario_penultimo
Lista
Dizionario
Per un dato destination_mac:
Se #SYN_ricevuti > X scarto, altrimenti packetOut
Reset lista se delta_t > T.
1 | orario_penultimo
Lista all’inizio o al reset

## Slide 7: Funzionamento
Il controllore apprende la topologia della rete con LLDP e calcola i cammini minimi.
IPv4 TCP SYN sempre inviati al controllore, altro traffico unicast FlowMod instradato direttamente
@PacketIN Elaborazione SYN :
Solo se proviene dallo switch a cui è direttamente connesso l’host mittente.
destination_mac1
destination_mac2
….
destination_macN
Lista
Dizionario
#SYN in delta_t
timestampN
timestampN-1
timestampN-2
…
timestamp1
Per un dato MAC:
Si scorre la lista per contare #SYN e delta_t : fintanto che delta_t<T e #SYN <= X
delta_t = timestampN– timestampN-1 + delta_t
Rimossi elementi fuori intervallo delta_t
Scarto se #SYN > X e delta_t <= T, altrimenti packetOut

## Slide 8: Dimostrazione
Su ognuno dei 4 host si lancia uno script che automaticamente fa partire:
4 iperf server sulle porte 5201 5202 5203 5204
3 x client iperf a intervalli casuali con durate casuali verso tutti gli altri 3 hosts della rete in parallello (per questo necessari 3 server iperf, 4 per semplicità)
Salva un pcap tcpdump filtrando solo i flag SYN, ACK, FIN e RST per ogni host. (Allo scopo della verifica del rispetto dei requisiti)
Output su file durate connessioni ed errori

## Slide 9: Dimostrazione Rule of thumb
h1
tcpdump
h2
tcpdump
Si tenta di aprire più di 3 connessioni in meno di 10 secondi
iperf server listening on TCP port: 5201
tcpdump su SYN,FIN,RST
Blocco: più di 3 SYN in 10 secondi
3 SYN
SYN oltre il #3
iperf client –p 5201
_
10 secondi

## Slide 10: Dimostrazione Rule of thumb

## Slide 11: Dimostrazione Multiple
h1
4x iperf servers_
3x iperf client –p 5201
_
tcpdump
h2
4x iperf servers_
3x iperf client –p 5202
_
tcpdump
h4
4x iperf servers_
3x iperf client –p 5204
_
tcpdump
_
h3
4x iperf servers_
3x iperf client –p 5203
_
tcpdump
_
iperf paralleli a intervalli tra 1 e 20 s
durate: tra 3 e 15 secondi
Blocco: più di 3 SYN in 10 secondi
Unico script, output ciascun flusso su file diverso
iperf servers listening on TCP ports: 5201, 5202, 5203, 5204
12 Possibili flussi in rete:
tcpdump
SYN,FIN,RST.

## Slide 12: Tabella Video
iperf paralleli a intervalli tra 1 e 20 s durate: tra 3 e 15 secondi
12 File: uno per ciascun possibile flusso in rete
Blocco destinazione H3 10.0.0.3
Time | Source
17:04:06 | H2 10.0.0.2
17:04:07 | H1 10.0.0.1
17:04:09 | H4 10.0.0.4
17:04:14 | H1 10.0.0.1
Blocco: più di 3 connessioni negli ultimi 10 secondi

## Slide 13: Tabella Video
iperf paralleli a intervalli tra 1 e 20 s durate: tra 3 e 15 secondi
12 File: uno per ciascun possibile flusso in rete
Destinazione H3 10.0.0.3
Time | Source
17:05:24 | H1 10.0.0.1
17:05:25 | H2 10.0.0.2
17:05:32 | H1 10.0.0.1
17:06:01 | H1 10.0.0.1
Meno di 4 connessioni negli ultimi 10 secondi

## Slide 14: VIDEO
Inserire video della dimostrazione:
* topologia, comandi, tabelle ecc.
video di 1 minuto e mezzo senza audio, commento dal vivo
Per la presentazione intermedia non è necessario che il controllore sia interamente sviluppato; è sufficiente che sia presente qualche funzionalità