## Slide 1
Progetti 2024
Software Defined Networking
Presentazione intermedia

## Slide 2: Istruzioni
Copiare le slide che compongono il template e posizionarle in fondo alla presentazione (possibilmente in ordine di progetto)
Riempire il template con le informazioni richieste
La presentazione dura 5 minuti più un video di max 1 minuto e mezzo

## Slide 3: PROGETTO 8 Blocco traffico anomalo
Matteo Di Giovanni, Pierluigi Grossi, Francesco Mezza, Martina Starone
..using AI to predict future packets at the receiving peer before they arrive.
-- RFC 9564

## Slide 4: Obiettivo del progetto
Se una destinazione riceve più di X nuove connessioni TCP (anche non ESTABLISHED), nell’ultimo intervallo di tempo T, la nuova connessione è bloccata (drop). Si osservano i SYN. SYN-ACK non osservati
Indipendente dalla topologia: Hop by Hop Switched Ethernet.
Gestito solo traffico IPv4 unicast -> Proxy ARP dal controller
N hosts:Su ciascun host gira contemporneamente 1 iperf client e 1 server (solo per verifica)
Se un dato host riceve più di X SYN in T secondi, il nuovo SYN non viene inoltrato dalla rete. Verifica con tcpdump sugli hosts
Possibilità di filtrare attacco TCP SYN Flood a un host

## Slide 5: Scenario di riferimento
Full Mesh : N=4 host , 4 switch
h1 10.0.0.1/24
s1
s2
s3
s4
h3 10.0.0.3/24
: Control plane Out-of-band
: Data plane
OpenFlow switches
RYU SDN Controller
h2 10.0.0.2/24
h4 10.0.0.4/24
iperf client
_
tcpdump
iperf client
4 x iperf server
_
iperf client
_
tcpdump
_
4 x iperf server
_
iperf client
_
tcpdump
_
4 x iperf server
_
4 x iperf server
_
tcpdump
_

## Slide 6: Funzionamento
Il controllore apprende la topologia della rete con LLDP.
IPv4 TCP SYN flag(0x002) sempre inviati al controllore, altro traffico unicast FlowMod
@PacketIN Elaborazione SYN :
Solo se proviene dallo switch a cui è direttamente connesso l’host mittente.
destination_mac1
destination_mac2
….
destination_macN
#SYN_ricevuti | orario_ultimo | orario_penultimo | delta_t
delta_t = orario_ultimo-orario_penultimo + delta_t
Lista
Dizionario
Per un dato destination_mac:
Se #SYN_ricevuti > X scarto, altrimenti packetOut
Reset lista se delta_t > T.
1 | orario_ultimo | 0 | 0
Lista all’inizio o al reset

## Slide 7: Funzionamento
Il controllore apprende la topologia della rete con LLDP.
IPv4 TCP SYN flag(0x002) sempre inviati al controllore, altro traffico unicast FlowMod
@PacketIN Elaborazione SYN :
Solo se proviene dallo switch a cui è direttamente connesso l’host mittente.
destination_mac1
destination_mac2
….
destination_macN
Lista
Dizionario
#SYN in delta_t
timestampN
timestampN-1
timestampN-2
…
timestamp1
Per un dato destionation_mac:
Si scorre la lista per contare #SYN e delta_t : fintanto che delta_t<T e #SYN <= X
delta_t = timestampN– timestampN-1 + delta_t
Rimossi elmenti fuori intervallo delta_t
Scarto se #SYN > X e delta_t <= T, altrimenti packetOut

## Slide 8: Dimostrazione
Descrivere la dimostrazione finale, con riferimento alla topologia che operazioni si compiono sui nodi, quali applicazioni si lanciano
NON MODIFICARE
NÉ CANCELLARE
QUESTA SLIDE

## Slide 9: VIDEO
Inserire video della dimostrazione:
* topologia, comandi, tabelle ecc.
video di 1 minuto e mezzo senza audio, commento dal vivo
Per la presentazione intermedia non è necessario che il controllore sia interamente sviluppato; è sufficiente che sia presente qualche funzionalità
NON MODIFICARE
NÉ CANCELLARE
QUESTA SLIDE